В 2006 г. мониторинг подземных вод осуществлялся на пунктах наблюдений, расположенных  в естественных  и слабонарушенных гидрогеологических  условиях на 514 наблюдательных скважинах (102 гидрогеологических поста). Скважины оборудованы на разные водоносные горизонты или слабопроницаемые разделяющие слои (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 - Сеть пунктов мониторинга подземных вод

востоке и юго-востоке, саргаевско-семилукский и фаменско-франский карбонатные водоносные комплексы верхнего девона, распространенные на севере, северо-востоке, рифейский и вендский водоносные комплексы распространены в центральной и западной частях  Беларуси.

По артезианским бассейнам гидрогеологические посты распределяются следующим образом: Прибалтийский – 22 гидрогеологических поста, Московский – 30, Припятский – 35 и Подлясско-Брестский – 15 гидрогеологических постов (г/г) (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Распределение сети гидрогеологических постов по артезианским бассейнам

По речным бассейнам распределение гидрогеологических постов следующее: р. Западная Двина – 10 гидрогеологических постов, р. Неман – 30, р. Западный Буг – 10, р. Днепр – 24 и  р. Припять – 28 гидрогеологических постов (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Распределение сети гидрогеологических постов по речным бассейнам

По административным областям режимная наблюдательная сеть распределяется следующим образом:  Брестская обл.- 21 г/г пост, Витебская обл. – 15 г/г постов, Гомельская обл.- 21 г/г пост, Гродненская обл. - 9 г/г постов, Минская обл. – 30 г/г постов, Могилевская обл. – 6 г/г постов (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 – Распределение сети гидрогеологических постов по административным областям

Наблюдения на скважинах включали замеры 10 раз в месяц глубин залегания уровней подземных вод и отбор проб воды на физико-химический анализ с частотой 1 раз в год.

Физико-химический состав подземных вод определялся в 2006 году по двадцати показателям: рН, жесткость общая, жесткость карбонатная, сухой остаток, общая минерализация, окисляемость перманганатная, Cl-, SO42-, CO32-, HCO3-, NO3-, NO2- , Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, CO2, Fe общ., SiO2. В соответствии с Инструкцией о порядке проведения мониторинга подземных вод количество химических компонентов составляет тридцать три параметра. Отбор проб осуществлялся Белорусской гидрогеологической экспедицией РУП «Белгеология». Химический анализ воды выполняла Центральная лаборатория РУП «Белгеология».

Изучение режима подземных вод выполнялось в пределах бассейнов основных рек: Западная Двина, Неман, Днепр, Западный Буг и Припять. Полученные к настоящему времени материалы позволили сделать оценку экологического состояния подземных вод на всей территории Республики Беларусь.

Общая характеристика качества подземных вод

Качество подземных вод по результатам наблюдений, в основном, соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99. Однако отмечается превышение ПДК содержания в воде железа и марганца практически на всех пунктах наблюдений, что характерно для гумидной области Восточно-Европейской платформы. Пределы изменения содержания железа значительны и достигают 78,0 мг/дм3 (Черемшицкий пост, скв. 47, бассейн р. Неман) и более. Кроме этого, изменение качества подземных вод в 2006 г. проявилось в увеличении на некоторых постах содержания хлоридов, сульфатов, нитратов, азота аммонийного, общей жесткости и рН в основном в грунтовых водах (табл. 3.1, рис. 3.5). Это можно объяснить коммунально-бытовым

# Таблица 3.1 – Качество подземных вод на  гидрогеологических постах в 2006 г.

| Наименование гидрогеологических постов | № сква-жины | Содержание веществ, мг/дм3 | Жест-кость общая, ммоль/ дм3 | рН | Источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая минера-лизация | Хло- риды | Суль-фаты | Нит-раты | Нит-риты | Азот аммо-нийный |  |  |  |
| Бассейн р. Неман |
| Вилейский | 1048 | 337,1 | 42,5 | 8,2 | 0,1 | 0,01 | 4,5* | 3,8 | 7,95 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Шейпичский | 753 | 2338,5* | 466,3* | 313,6* | 622,4* | 0,2 | 0,1 | 21,98* | 7,6 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Урлики-Швакшты | 559 | 497,9 | 42,3 | 37 | 78,3* | - | - | 6,26 | 8 | сельхозпостройки (бытовое) |
| Урлики-Швакшты | 557 | 639,3 | 50,1 | 32,9 | 47,9* | - | 0,2 | 7,65* | 7,85 | сельхозпостройки (бытовое) |
| Щербовичский | 243 | 371,25 | 9,5 | 0,4 | 6,3 | 0,2 | 4,5* | 4,32 | 8,25 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Бассейн р. Березина |
| Антоновский | 426 | 112,9 | 16,8 | 4,5 | 1,3 | 0,6 4,5* | 4,5* | 0,89 | 8,35 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Искровский | 423 | 248,4 | 90,7 | 29,2 | 42,6 | 1,8 4,5* | 4,5* | 2,88 | 7,75 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Бассейн р. Припять |
| Гороховский | 722 | 239,6 | 58,3 | 69,1 | 7 | 1,5 | 12* | 2,38 | 6,95 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Зареченский | 1237 | 3776,3* | 1838,2* | 9,5 | 3,4 | - | 1 | 6,15 | 9,4* | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Столинский | 387 | 8023,9* | 1769,1* | 3145,9* | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 3,32 | 2,86 | городская застройка (бытовое) |
| Рычевский | 1295 | 308,3 | 7,8 | 23,9 | 1,1 | 0,01 | 3* | 3,33 | 7,75 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Бассейн р. Днепр |
| Хоновский | 104 | 168,3 | 26,9 | 14 | 1,1 | 2,4 | 4,5* | 0,84 | 8,2 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Гребеневский | 42 | 721,5 | 245,1 | 49,4 | 68,7* | 0,5 | 30* | 2,99 | 8,05 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Высоковский | 1259 | 212,3 | 9,7 | 4,5 | 1,1 | 4* | 0,1 | 1,88 | 8,15 | сельскохозяйственное |
| Проскурнинский | 429 | 248,4 | 31,4 | 28 | 2,6 | 0,1 | 3* | 2,88 | 8,25 | сельхозпостройки (бытовое) |
| Сверженьский | 403 | 255,1 | 3,2 | 2 | 4,3 | 0,5 | 2,4* | 2,99 | 8,1 | сельхозпостройки (бытовое) |
| Бассейн р. Западный Буг |
| Масевичский | 544 | 170,7 | 23,5 | 20,2 | 2,5 | 0,01 | 3,9* | 1,1 | 8,15 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Масевичский | 545 | 450,0 | 45,9 | 74,5 | 126,3* | 0,8 | 0,2 | 4,98 | 7,4 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Великоритский | 551 | 119,0 | 26,9 | 34,6 | 5,1 | 0,9 | 6* | 1,11 | 6,9 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Волчинский | 533 | 296,1 | 42,5 | 43,6 | 92,8* | 4,5* | 1,2 | 3,11 | 8,2 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |
| Глубонецкий | 514 | 368,5 | 41,4 | 22,6 | 86,1* | 4,5* | 0,1 | 4,73 | 7,9 | сельскохозяйственное (внесение удобрений) |

Примечание: * - отмечено содержание веществ, превышающее ПДК

и сельскохозяйственным загрязнением. Коммунально-бытовое загрязнение формируется за счет утечек из канализационных систем, в районах свалок бытовых отходов и полей фильтрации. В городах на коммунально-бытовое загрязнение накладывается промышленное, основными компонентами которого являются органические вещества и продукты их распада, азотистые соединения, хлориды, сульфаты. В пределах населённых пунктов сельхоззагрязнению, как правило, способствуют приусадебные участки, скотные дворы, фермы. Наиболее распространено за-грязнение нитратами и азотом аммонийным. Постоянное присутствие ионов NO3- и NH4+ в грунтовых водах наблюдалось  в 2006 г. в бассейнах рек Неман, Днепр, Западный Буг, Припять.

Рисунок 3.5 – Карта-схема загрязнения подземных вод на пунктах наблюдений

(с содержанием загрязняющих веществ, превышающим ПДК)

Детальная характеристика режима подземных вод на пунктах наблюдений, оборудованных на различные водоносные горизонты, приведена по речным бассейнам ниже. Для анализа и обработки данных по каждому речному бассейну выбраны посты, на которых были выявлены изменения качества подземных вод на протяжении семи последних лет наблюдений.

Содержание макрокомпонентов  в подземных водах, в основном, незначительное. Во всех наблюдательных скважинах в 2006 г. отмечалось содержание сухого остатка ниже среднемноголетнего значения. Максимальное значение было зафиксировано на Адамовском посту в грунтовых водах в 2005 г. – 348,0 мг/дм3 (при ПДК = 1000 мг/дм3) и на Дерновичском посту в артезианских водах – 256,0 мг/дм3. Содержание хлоридов в среднем колебалось от 4,5 до 15,5 мг/дм3 (ПДК = 350,0 мг/дм3), максимальное значение наблюдалось в 2006 г. на Адамовском посту – 46,8 мг/дм3 (грунтовые воды). Сульфат-ионы (SO42-) содержатся в подземных водах в незначительном количестве: от 2,0 до 27,6 мг/дм3 (ПДК = 500,0 мг/дм3). Концентрация нитратов изменялась от 0,8 до 6,6 мг/дм3 (ПДК = 45 мг/дм3), максимальное значение было выявлено в 2005 г. – 67,1 мг/дм3 (Адамовский пост, скв.209). Содержание натрия, калия,  азота аммонийного невысокое.

Превышений предельно допустимых концентраций основных контролируемых показателей в 2006 г. не выявлено (рис. 3.6, 3.7).

Бассейн р. Днепр

В 2006 г. наблюдения за изменением режима подземных вод в бассейне р. Днепр осуществлялись на 24 гидрогеологических постах (121 скважина). Изучался режим подземных вод аллювиальных, озерно-аллювиальных отложений голоцена (грунтовые воды); флювиогляциальных, моренных и водно-ледниковых отложений поозерского, сожского, днепровского и березинского-днепровского горизонтов плейстоцена; неогеновых, палеогеновых, меловых и девонских отложений (артезианские воды).

Качество подземных вод наблюдалось на первом от поверхности водоносном горизонте  (грунтовый или напорно-грунтовый), приуроченном  к песчаным отложениям днепровской или поозерской морен.

На большей части наблюдаемых постов в грунтовых и артезианских водах загрязнение не зафиксировано. Содержание сухого остатка в 2006 г. снизилось по сравнению с предыдущими годами и составило в среднем 180 мг/дм3, а максимальные значения наблюдались на  Проскурнинском посту в 2001 г. - 584 мг/дм3 (грунтовые воды) и 361 мг/дм3 (артезианские воды). Концентрация хлоридов в 2006 г. не превысила 44,8 мг/дм3 (ПДК = 350,0 мг/дм3). Максимальное содержание ионов хлора было зафиксировано в 2000 г. на Проскурнинском посту – 85,7 мг/дм3 (грунтовые воды). Значения сульфатов в 2006 г. колебались  в пределах от 2 до 54,3 мг/дм3 (ПДК = 500,0 мг/дм3), нитратов – от 1 до 15,9 мг/дм3 (ПДК = 45 мг/дм3), жесткости – от 1,4 до 3,2 мг-экв/дм3 (ПДК = 7 мг-экв/дм3), натрия –  от 4,4 до 15 мг/дм3 (ПДК = 200 мг/дм3 ), калия – от 0,5 до 8,4 мг/дм3, азота аммонийного – от 0,1 до 0,7 мг/дм3, нитритов – от 0,01 мг/дм3 до 1,5 мг/дм3 (рис. 3.8, 3.9).

В единичных скважинах выявлено существенное загрязнение коммунально-бытовыми и животноводческими стоками. Так, в скв.426 Антоновского поста, в скв.423 Искровского поста и в скв.104 Хоновского поста значение азота аммонийного составило 4,5 мг/дм3, в скв. 429 Проскурнинского поста – 3 мг/дм3, в скв.403 Сверженьского поста – 2,4 мг/дм3, а в скв.42 Гребеневского поста достигло 30 мг/дм3. Кроме этого, в скв.42 Гребеневского поста зафиксировано нитратное загрязнение (68,7 мг/дм3), а в скв.1259 Высоковского поста выявлено повышенное содержание нитритов – 4,0 мг/дм3 при ПДК = 3,3 мг/дм3.

Бассейн р. Неман

В бассейне р. Неман режимные наблюдения выполнялись на 30 гидрогеологических постах (171 скважина). Режим подземных вод изучался в аллювиальных, флювиогляциальных, моренных и водноледниковых образованиях поозерского (грунтовые воды), сожского, днепровского и березинского-днепровского горизонтов плейстоцена; неоген-палеогеновых, девонских (наровский горизонт), верхнепротерозойских (редкинский и ратайчицкий горизонты) отложениях (артезианские воды).

Наблюдательная сеть режимных скважин – довольно обширная. Она ориентирована, в основном, на водоносные горизонты, приуроченные к четвертичной толще и незначительная часть – на водоносные горизонты дочетвертичных отложений.

В грунтовых и артезианских водах бассейна р. Неман на протяжении последних семи лет наблюдается невысокое содержание основных контролируемых показателей (рис. 3.10, 3.11). Интервалы средних значений показателей качества подземных вод за 2006 г.  таковы: сухой остаток –  от 66,0 до 256 мг/дм3 (ПДК = 1000мг/дм3); хлориды – от 2,1 до 27,3 мг/дм3; сульфаты – от 2 до 20,6 мг/дм3, нитраты – от 0,1 до 11,0 мг/дм3, натрий – от 1,6 до 9,0 мг/дм3, калий – от 1,3 до 2,8 мг/дм3, азот аммонийный – от 0,1 до 0,4 мг/дм3.

В результате анализа данных  2006 г. выявлено локальное загрязнение подземных вод азотом аммонийным в скв.1048 Вилейского поста

Бассейн р. Западная Двина

Рисунок 3.6 – Содержание основных компонентов химического состава

грунтовых вод в бассейне р. Западная Двина

Бассейн р. Западная Двина

Рисунок 3.7 – Содержание основных компонентов химического состава

артезианских вод в бассейне р. Западная Двина

Бассейн р. Днепр

Рисунок 3.8 – Содержание основных компонентов химического состава

грунтовых вод в бассейне р. Днепр

Бассейн р. Днепр

Рисунок 3.9 – Содержание основных компонентов химического состава

артезианских вод в бассейне р. Днепр

Бассейн р. Неман

Рисунок 3.10 – Содержание основных компонентов химического состава

грунтовых вод в бассейне р. Неман

Бассейн р. Неман

Рисунок 3.11 – Содержание основных компонентов химического состава

артезианских вод в бассейне р. Неман

и в скв. 243 Щербовичского поста – 4,5 мг/дм3. Это обусловлено сельскохозяйственным загрязнением, вызванным внесением удобрений.

Кроме этого, на посту Урлики-Швакшты в скв. 557, 559 отмечено повышенное содержание нитратов (47,9 и 78,3 мг/дм3, соответственно). Особо выделяется скв. 753 Шейпичского поста, на которой выявлено превышение предельно допустимых концентраций общей минерализации в 2,3 раза (2338,5 мг/дм3), хлоридов – в 1,3 раза (466,3 мг/дм3), нитратов – в 13,8 раза (622,4 мг/дм3), общей жесткости – в 3,1 раза (21,98 мг-экв./дм3).

Бассейн р. Западный Буг

В бассейне р. Западный Буг изучение режима подземных вод выполнялось на 10 гидрогеологических постах (85 скважин) в пределах развития болотных, аллювиальных отложений голоцена (грунтовые воды); флювиогляциальных, моренных и межморенных водно-ледниковых отложений, сожского, днепровского и березинского горизонтов (артезианские воды).

К бассейну р. Западный Буг относится небольшая территория на крайнем юго-западе республики. Наиболее представительная наблюдательная сеть располагается в пределах природоохранной территории «Беловежская пуща». Изучение гидрохимического режима подземных вод на всех постах ограничивается  водоносными горизонтами в четвертичной толще, причем в основном наблюдался грунтовый, приуроченный к различным генетическим типам отложений, на нескольких постах наблюдались межморенные водоносные горизонты (днепровский-сожский и березинский-днепровский).

Необходимо отметить, что в грунтовых водах содержание основных макрокомпонентов выше, чем в артезианских. Максимальные значения контролируемых показателей в 2006 г. в грунтовых водах составляли: для сухого остатка – 554 мг/дм3, для хлоридов – 45,0 мг/дм3, для сульфатов – 110 мг/дм3, для нитратов – 94,0 мг/дм3, для натрия – 20 мг/дм3, для калия – 32,0 мг/дм3, для азота аммонийного – 1,0 мг/дм3, для нитритов – 0,45 мг/дм3, для общей жесткости – 5,75 мг-экв./дм3. В артезианских водах зафиксированы в 2006 г. наибольшие значения содержания сухого остатка – 198,0 мг/дм3, хлоридов – 3,2 мг/дм3, сульфатов – 18,6 мг/дм3, нитратов – 0,8 мг/дм3, натрия – 13,8 мг/дм3, калия – 2,7 мг/дм3, азота аммонийного – 0,4 мг/дм3, нитритов – 0,1 мг/дм3, общей жесткости –  3,2 мг-экв./дм3 (рис. 3,12, 3.13).

Превышение ПДК по содержанию азота аммонийного наблюдалось в скв.544 Масевичского поста (3,9 мг/дм3) и в скв.551 Великоритского поста (6,0 мг/дм3). Нитратное загрязнение выявлено в скв. 545 Масевичского поста – 126,3 мг/дм3, в скв.533 Волчинского поста –  92,8 мг/дм3 и в скв.514 Глубонецкого поста – 86,1 мг/дм3. Превышение предельно допустимых концентраций по нитритам обнаружено в скв.533 Волчинского поста –  4,5 мг/дм3 и в скв.514 Глубонецкого поста – 4,5 мг/дм3.

Бассейн р. Припять

Качественный состав подземных вод в бассейне реки Припять изучался на 28 гидрогеологических постах (104 скважины). Наблюдения велись за подземными водами аллювиальных, озерно-аллювиальных отложений голоцена (грунтовые воды); межморенных флювиогляциальных и водно-ледниковых отложений сожского, днепровского и березинского ледников; палеогеновых (харьковская и киевская свиты), меловых (туронский ярус), девонских (витебский горизонт), протерозойских (волынская серия) отложений (артезианские воды).

Гидрохимический состав подземных вод по гидрогеологическим постам в бассейне р. Припять приведен на рис. 3.14, 3.15. Значения всех контролируемых компонентов не превышали ПДК. В 2006 г. в грунтовых водах по сравнению с предыдущим годом наблюдалось увеличение концентрации натрия (с 32,0 мг/дм3 в 2005 г. до 35,0 мг/дм3 в 2006 г.). Вместе с тем, отмечено снижение содержания хлоридов (с 84,0 мг/дм3 в 2005 г. до 8,0 мг/дм3 в 2006 г.), сульфатов (от 15,0 мг/дм3 в 2005 г. до 3,0 мг/дм3 в 2006 г.), калия (от 24,0 мг/дм3 в 2005 г. до 7,3 мг/дм3 в 2006 г.), азота аммонийного (от 0,76 мг/дм3 в 2005 г. до 0,4 мг/дм3 в 2006 г.) и нитритов (от 0,3 мг/дм3 в 2005 г. до 0,01 мг/дм3 в 2006 г.). Практически  прежним осталось содержание сухого остатка и общей жесткости. В 2006 г. состав артезианских вод практически не изменился, кроме небольшого снижения содержания нитратов и увеличения концентрации азота аммонийного.

Значительно отклоняется от общего характера гидрохимический режим подземных

Бассейн р. Западный Буг

Рисунок 3.12 – Содержание основных компонентов химического состава

грунтовых вод в бассейне р. Западный Буг

Бассейн р. Западный Буг

Рисунок 3.13 – Содержание основных компонентов химического состава

артезианских вод в бассейне р. Западный Буг

Бассейн р. Припять

Рисунок 3.14 – Содержание основных компонентов химического состава

грунтовых вод в бассейне р. Припять

Бассейн р. Припять

Рисунок 3.15 – Содержание основных компонентов химического состава

артезианских вод в бассейне р. Припять